## Slide 1: Termodinámica
Introducción: Calor y Temperatura
Primer Principio
Segundo Principio
Departamento de Física
Universidad de Jaén

## Slide 2: 1- Limitaciones del P. Principio
Esta Ley solo indica qué procesos son energéticamente posibles. (Cumplen o no el Primer Principio)
Sin embargo, hay procesos permitidos que nunca se dan:
El calor nunca pasa, espontáneamente, de un Foco Frío a uno Caliente.
La Energía útil (trabajo) se pierde en rozamientos en forma de Calor.
¿Por qué no se da el proceso inverso?.
Ej.: Péndulo en un medio viscoso.

## Slide 3: 1- Limitaciones del P. Principio
Si analizamos más detenidamente los procesos de transformación de Calor en Trabajo y viceversa, podemos ver que:
Q → W | Proceso Abierto | Proceso Cerrado
 | 100 % Cambia Finito | < 100 % Sin Cambios Indefinido
100 %
W → Q Sin Cambios
Indefinido

## Slide 4: 2- Segundo Principio
Buscamos Máquinas Térmicas con buen rendimiento:
Rendimiento
Foco Caliente T1
Foco Frío T2
Q1 (+)
Q2 (-)
W = Q1 +Q2

## Slide 5: 2- Segundo Principio
Ahora se busca la mejor Máquina térmica en iguales condiciones.
Para Maximizar , hay que minimizar Q2 (rozamientos, radiaciones, etc.).
Enunciado del Segundo Principio de Kelvin-Planck:
"Es imposible que una máquina térmica cíclica realice trabajo sacando el calor equivalente de un solo foco ( = 100 %)"
T
Q1 (+)
W = Q1
Máquina de Planck
Móvil perpetuo de segunda especie
"No existe el móvil perpetuo de 2ª especie (siempre  < 100 %)".

## Slide 6: 3- Máquina Térmica y Frigorífica
Rendimiento:
Eficiencia:
Enunciado de Clausius: "Es imposible que una máquina Frigorífica funcione cíclicamente, sin otro efecto que transferir calor, espontáneamente, del Foco Frío al Caliente".

## Slide 7: 4 – Ciclo de Carnot
Teorema: "No hay ningún motor que, funcionando entre los mismos focos de temperatura, tenga un rendimiento superior al de un motor de Carnot".
Corolario: "Todos los motores de Carnot que trabajen entre los mismos focos, tienen igual rendimiento, independiente del sistema utilizado".

## Slide 8: 4 – Ciclo de Carnot
Consiste en cuatro procesos reversibles que forman un ciclo termodinámico, realizado por el gas de una máquina térmica o frigorífica. Está máquina tendrá un rendimiento máximo.
o
o
o
o
Q1 entra
Q2 sale
1
2
4
3
V
P
Tc
Tf
1 - 2
Expansión Isoterma
2 - 3
Expansión Adiabática
3 - 4
Compresión Isoterma
4 - 1
Compresión Adiabática
Simulación

## Slide 9: 4 – Ciclo de Carnot
El Trabajo neto realizado será el área encerrada por el ciclo.
Como el Ciclo es Reversible se puede invertir el recorrido, teniendo entonces Trabajo negativo, o sea, una Máquina Frigorífica de Carnot.
Calculamos el rendimiento de esta máquina:
1 - 2) Isoterma: T1 = T2 = Tc = cte.
Gas Ideal: U = 0  Q = U + W = W
Q1 = W = n R Tc ln(V2/V1) > 0  Q absorbido
3 - 4) Isoterma: T3 = T4 = Tf = cte. y Gas Ideal: U = 0
 Q2 = W = n R Tf ln(V4/V3) < 0  Q cedido

## Slide 10: 4 – Ciclo de Carnot
El rendimiento será:
2 - 3) Adiabática  T V-1 = Cte  TC V2-1 = TF V3-1
4 - 1) Adiabática  TC V1-1 = TF V4-1
dividiendo ambas ecuaciones:

## Slide 11: 4 – Ciclo de Carnot
Este será, entonces, el Rendimiento teórico máximo de una máquina Reversible.
 Real =  Irrev. <  Rev. =  Carnot 

## Slide 12: 5 – Teorema de Clausius. Entropía
Tenemos:
Esto se puede generalizar a cualquier ciclo reversible.
El ciclo se divide con Adiabáticas muy próximas, para que la temperatura entre 1 y 2 sea casi Cte.
De esta forma tenemos ciclos infinitesimales de Carnot:

## Slide 13: 5 – Teorema de Clausius. Entropía
Ahora podemos hacer la sumatoria anterior de todos estos ciclos:
dQ2
1
2
4
3
V
P
5
6
dQ1
dQ'1
dQ'2
Teorema de Clausius

## Slide 14: 5 – Teorema de Clausius. Entropía
Podemos comprobar que esta cantidad es una función de estado:
i
f
R1
R2
Por tanto, esa integral es la misma independientemente del camino recorrido; solo depende de los estados inicial y final  Es una Función de Estado, denominada Entropía, cuya definición constituye el Tercer Principio de la Termodinámica:

## Slide 15: 5 – Teorema de Clausius. Entropía
En un ciclo: S = 0  S = Cte.
Si Q > 0 (absorbido)  S > 0
Si Q < 0 (cedido)  S < 0
En Proceso Rev. y Adiabático (Q=0)  dS = 0  S = Cte.
Proceso Isoentrópico
Usando la Entropía, el Primer Principio quedaría: Q = T dS
Ec. General de la Termodinámica

## Slide 16: 6 – Consideraciones sobre la Entropía
La Entropía es cero en procesos Reversible y positiva en Irreversibles.
La Entropía es positiva en sistemas más desordenados.